Verkehr und Infrastruktur (vif)

Tragkonstruktionen und Fundamente grossflächiger Signaltafeln

# Grundlagen

Signaltafeln am Strassenrand können für Strassenbenützer im Kollisionsfall gefährlich sein.

Es gilt die Norm SN 640 569 "Passive Sicherheit von Tragkonstruktionen der Strassenausrüstung". Sie verlangt umfahrbare Tragkonstruktionen für alle Elemente der Strassenausrüstung, ausserhalb des Siedlungsraumes, die nicht geschützt sind (z.B. durch Leitplanken). Sie sind gemäss SN EN 12767 zu prüfen.

# Umfahrbare Tragkonstruktionen

Für grössere Signaltafeln sind feingliedrige Fachwerkträger als Signalständer nötig (vgl. Anhang F Norm SN 640 569).

# Anzahl, Anordnung und Konstruktion

Je nach Grösse und Form der Tafel sind 1 bis 3 Stützen vorzusehen. Unter "Signalanordnung" sind Masse und Fachwerkkonstruktionen für Tafeln ab ca. 0.7 m2 ersichtlich. Die Stützkonstruktion wird normalerweise vom Lieferanten dimensioniert.

# Fundationen

Form und Dimensionierung der Fundamente in Abhängigkeit der verwendetet Stützen sind unter "Signalfundamente" zu finden.

# Anhang

Signalanordnung

Signalfundamente